| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Τίτλος : | Προμήθεια οχημάτων / 4Χ4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  | Προϋπολογισμός : | 72.000,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α) |
|  |  | Χρηματοδότηση : | Ιδ. Πόροι |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται, προκειμένου να περιγραφεί το υπό προμήθεια όχημα.

Ο Δήμος Τανάγρας εδώ και περίπου τρία χρόνια βρίσκεται σε μία πορεία σταδιακής αντικατάστασης παλαιών, ενεργοβόρων και κοστοβόρων οχημάτων του στόλου του, με νέα σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Η εν λόγω προμήθεια αφορά σε ένα επιβατικό όχημα τύπου jeep με κίνηση στους 4 τροχούς και κινητήρα diesel χωρητικότητας περίπου 2.000 cm3. Το εν λόγω όχημα θα αντικαταστήσει υπάρχον επιβατικό όχημα με κινητήρα βενζίνης ηλικίας περίπου 18 ετών. Το υφιστάμενο όχημα είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρο και λόγω ηλικίας χρήζει συνεχούς και πολυδάπανης συντήρησης.

Το νέο όχημα θα χρησιμοποιείται για κίνηση στις δύσβατες περιοχές του Δήμου για επίβλεψη και μεταφορά προσώπων.

Για την αγορά του έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. 739/39167/29.11.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στους κωδικούς :

| CPV | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| --- | --- |
| 34113100-3 | Αυτοκίνητα τύπου τζιπ |

Ο τόπος παράδοσης της προμήθειας (γεωγραφική περιοχή) είναι ο Δήμος Τανάγρας (NUTS : 2806)

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 72.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 και στον κωδικό Κ.Α. 02.30.7132.01

| Συντάχθηκε |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ανέστης Τσιώνης |  |  |
| Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. |  |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Τίτλος : | Προμήθεια οχημάτων / 4Χ4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  | Προϋπολογισμός : | 72.000,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α) |
|  |  | Χρηματοδότηση : | Ιδ. Πόροι |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Περιγραφή | Τεμ | Τιμή τεμ | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- |
| Επιβατικό όχημα τύπου jeep 4χ4 | 1 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| Tελικό σύνολο | 72.000,00 |

Στην ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ, ειδικό τέλος ταξινόμησης, έξοδα ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας και κάθε άλλη κράτηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα έκδοσης πινακίδων και τυχόν αυτοκόλλητα.

| Συντάχθηκε | Εγκρίθηκε | Θεωρήθηκε |
| --- | --- | --- |
| Ανέστης Τσιώνης | Δέσποινα Καραμουζά | Δημήτριος Γκίκας |
| Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. | Αρχιτέκτων Μηχανικός | Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Τίτλος : | Προμήθεια οχημάτων / 4Χ4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  | Προϋπολογισμός : | 72.000,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α) |
|  |  | Χρηματοδότηση : | Ιδ. Πόροι |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επί ποινή αποκλεισμού το όχημα θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές :

Τεχνικές προδιαγραφές / ποιότητα

| Επωνυμία κατασκευαστή και τύπος |  |
| --- | --- |
| Κίνηση | 4Χ4 |
| Κυβισμός | 1.850 – 2.000 cc3 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Ιπποδύναμη | Μεγαλύτερη των 190 hp |
| Αριθμός θυρών | 5 |
| Αριθμός θέσεων | 5 |
| Προδιαγραφή ρύπων | Euro 6DG |
| Εκπομπή καυσαερίου CO2 | Μέγιστο 170 gr/km (κατά WLTP) |
| Κατανάλωση (μεικτός κύκλος) | Περίπου 6,5 lt/100km (κατά WLTP) |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο (7+1 όπισθεν) |
| Μήκος αμαξώματος | Τουλάχιστον 4.700 mm |
| Μέγιστο μικτό επιτρεπόμενο βάρος | Περίπου 2.450,00 kg |
| Αερόσακοι | Οδηγού / συνοδηγού / πλευρικοί |
| ABS / EBD |  |
| Immobilizer | Ναι |
| Φρένα | Αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός, πίσω |
| Κεντρικό κλείδωμα | Ναι |
| Κλιματισμός | Αυτόματος τριών ζωνών |
| Σετ εργαλείων | Ναι |
| Ρεζέρβα ανάγκης / γρύλλος | Ναι |
| Σταθεροποιητής ταχύτητας | Ναι |
| Start - stop | Ναι |
| Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών | Ναι |
| Ηλεκτρικά παράθυρα | 4 |
| Υπολογιστής ταξιδίου | Ναι |
| Υποβοήθηση τιμονιού | Ηλεκτροϋδραλική |
| Εξωτερικό χρώμα | Σκούρο |
| Εσωτερικό χρώμα | Σκούρο |

Επιθυμητά χαρακτηριστικά :

Τεχνικές προδιαγραφές / ποιότητα

Δερμάτινα καθίσματα

Ηλεκτρική ρύθμιση εμπρός καθισμάτων

Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι

Κάμερα οπισθοπορείας

Σύστημα navigation

Προβολείς LED

Ηχοσύστημα υψηλής απόδοσης

Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν με τις προσφορές.

Με την προσφορά θα δοθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία, που θα προκύπτουν από prospectus, εικόνες, σχεδιαγράμματα κ.λ.π. των εργοστασίων κατασκευής και που θα παρέχουν την δυνατότητα σχηματισμού πλήρους και σαφούς εικόνας των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου οχήματος και των εξαρτήσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται :

- Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή του οχήματος.

- Τα ειδικά για κάθε επί μέρους σύστημα σκαριφήματα, σχέδια, φωτοαντίγραφα, έντυπα κ.λ.π., που ζητούνται στις διάφορες προηγούμενες παραγράφους του παρόντος.

Τεχνική αξία (λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια).

Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπ’ όψη η ευχέρεια, η ταχύτητα και η άνεση χειρισμού, οι χρόνοι και οι μετρικές αποδόσεις των επιμέρους συστημάτων, οι καταναλώσεις καυσίμου, η ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές διατάξεις. Ειδικότερα και όχι περιοριστικά :

- Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου

- Οικονομία στη συντήρηση

- Μεγάλη ροπή στις χαμηλές στροφές

- Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης

- Η άνεση χειρισμού

- Η ισχύς του συστήματος αερισμού και θέρμανσης

- Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα.

- Το κάθισμα του οδηγού θα προσδίδει την μέγιστη άνεση και εργονομική απόδοση.

- Επίσης, απαραίτητα μελετημένες θα είναι οι συνθήκες ανέσεως

- Η αποδοτικότητα της πέδησης

- Η ασφαλής πέδηση στάθμευσης (Parking)

Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη

Τα οχήματα θα πρέπει να συνοδεύονται κατ ελάχιστον από τέσσερα (4) χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους του εργοστασίου κατασκευής

| Συντάχθηκε | Εγκρίθηκε | Θεωρήθηκε |
| --- | --- | --- |
| Ανέστης Τσιώνης | Δέσποινα Καραμουζά | Δημήτριος Γκίκας |
| Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. | Αρχιτέκτων Μηχανικός | Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Τίτλος : | Προμήθεια οχημάτων / 4Χ4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  | Προϋπολογισμός : | 72.000,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α) |
|  |  | Χρηματοδότηση : | Ιδ. Πόροι |

# ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο  (Αντικείμενο)

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ενός οχήματος τύπου jeep χωρητικότητας κινητήρα περίπου 2.000 cm3 και κίνηση στους 4 τροχούς.

ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις)

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/8-8- 2016 τ. Α’).

ΑΡΘΡΟ 3ο (Συμβατικά στοιχεία)

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

Α) Συγγραφή υποχρεώσεων .

Β) Τεχνικές προδιαγραφές .

Γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός.

ΑΡΘΡΟ 4ο (Τρόπος εκτέλεσης)

Η εκτέλεση της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Άρθρο 5ο (Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς)

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια των υπό προμήθεια ελαστικών, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν βαθμολογούνται.

ΑΡΘΡΟ 6ο (Σύμβαση)

Ο ανάδοχος της μετά από την σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας υποχρεούται να προσέλθει εντός 10 ημερών για υπογραφή της σύμβασης .

ΑΡΘΡΟ 6ο (Προθεσμία εκτέλεσης)

Η προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες αρχόμενης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις)

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο (Τρόπος Πληρωμής)

Η πληρωμή της αξίας των υλικών γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.

ΑΡΘΡΟ 10ο (Παραλαβή)

Η παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.

| Συντάχθηκε | Εγκρίθηκε | Θεωρήθηκε |
| --- | --- | --- |
| Ανέστης Τσιώνης | Δέσποινα Καραμουζά | Δημήτριος Γκίκας |
| Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. | Αρχιτέκτων Μηχανικός | Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. |