ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

νομοσ βοιωτιασ

δημοσ ταναγρασ

δ/νση τεχνικων υπηρεσιων

τμημα τεχνικων εργων

Φ.ΠΡ : 25/2021

Τίτλος Μελέτης

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ”

Κ.Α 02.30.6662.09

CPV 44114100-3 – Έτοιμο σκυρόδεμα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 		      59.505,00 €

Φ.Π.Α. 24%: 	                   14.281,20 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 	                   73.786,20 €

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2021

|  |  | Τίτλος : | Προμήθεια σκυροδέματος |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |
| νομοσ βοιωτιασ |  |  |  |
| δημοσ ταναγρασ |  | Προϋπ. : | 73.786,20 € | (με Φ.Π.Α. 24 %) |
| δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμημα ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |  |

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ελαχίστων προδιαγραφών κατηγορίας C 20/25 και C 25/30. Τα υπό προμήθεια είδη πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Δήμου κατά την εκτέλεση μικρών εργασιών και έργων από τα δημοτικά συνεργεία.

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στους κωδικούς :

| CPV | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| --- | --- |
| 44114100-3 | Έτοιμο σκυρόδεμα |

- Ο τόπος παράδοσης της προμήθειας (γεωγραφική περιοχή) είναι ο Δήμος Τανάγρας (NUTS 3: EL 641).

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, χωρίς καμία επιβάρυνση. Η τιμολόγηση θα είναι αντίστοιχη με την παραλαβή με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.505,00 € , χωρίς ΦΠΑ και η συνολική αξία αυτής με Φ.Π.Α 24% στο ποσό των 73.786,20 €, και θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση Κ.Α 02.30.6662.09 του προϋπολογισμού χρήσης του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Τανάγρας.

|  |  | Συντάχθηκε |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Κοντούλης Κων/νος |  |
|  |  | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |  |
|  |  | Τίτλος : | Προμήθεια σκυροδέματος |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |
| νομοσ βοιωτιασ |  |  |  |
| δημοσ ταναγρασ |  | Προϋπ. : | 73.786,20 € | (με Φ.Π.Α. 24 %) |
| δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμημα ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |  |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ(€) | ΔΑΠΑΝΗ(€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με μεταφορά ως 5 ΚΜ από έδρα Δήμου Τανάγρας (Σχηματάρι) | M³ | 800 | 50 | 40.000,00 |
| 2 | Σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 με μεταφορά ως 5 ΚΜ από έδρα Δήμου Τανάγρας (Σχηματάρι) | M³ | 275 | 53 | 14.575,00 |
| 3 | Προσαύξηση μεταφοράς 1Μ³ σκυροδέματος ανά 5ΚΜ | Μ³/5KM | 1550 | 3 | 4.650,00 |
| 4 | Αντλία ως 32 APA ως 20μ³ | τεμ. | 4 | 70 | 280,00 |
|  |  | Άθροισμα: | 59.505,00 |
|  |  | Φ.Π.Α 24%: | 14.281,20 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 73.786,20 |

| Συντάχθηκε, | Εγκρίθηκε, | Θεωρήθηκε, |
| --- | --- | --- |
|  | H προϊσταμένη Τεχν. έργων | Ο Διευθυντής Τ.Υ. |
| Κοντούλης Κων/νος | Καραμουζά Δέσποινα | Γκίκας Δημήτριος |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Αρχιτέκτων Μηχανικός | Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. |

|  |  | Τίτλος : | Προμήθεια σκυροδέματος |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |
| νομοσ βοιωτιασ |  |  |  |
| δημοσ ταναγρασ |  | Προϋπ. : | 73.786,20 € | (με Φ.Π.Α. 24 %) |
| δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμημα ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Τανάγρας.

##### Άρθρο 1 : Τεχνικές προδιαγραφές

##### Γενικά Χαρακτηριστικά-Περιγραφή

Για την εκτέλεση μικρών έργων του Δήμου Τανάγρας απαιτείται σκυρόδεμα ελαχίστων προδιαγραφών, τύπου C20/25 & C25/30, των οποίων τα υλικά παρασκευής, η σύνθεση σκυροδέματος, η ανάμιξη σκυροδέματος, η μεταφορά, και λοιπά, θα εφαρμόζεται η Γ.Τ.Δ.Υ./οικ. 3328/12-05-2016 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1561Β’/02-06-2016) με την οποία εγκρίθηκε ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2016 (Κ.Τ.Σ.-2016) και όλων των σχετικών τροποποιήσεων - διορθώσεων - προσθηκών που έχουν εκδοθεί έως σήμερα και ισχύουν.

Επίσης έχουν εφαρμογή οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που ισχύουν - ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2017 (ΦΕΚ B’ 4607/13.12.2019).

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται, η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των υλικών επί του έργου, ανεξαρτήτως τόπου, χώρου και ποσότητας, μετά των φορτοεκφορτώσεων, χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας μεταφορικών μέσων, καθώς και τα κατάλληλα σε μέγεθος οχήματα – μηχανήματα, μεταφοράς και άντλησης σκυροδέματος ή και τυχών άλλα απαιτούμενα επικουρικά μέσα (π.χ. φορτωτή κ.λ.π.) προκειμένου να εναποτεθούν τα υλικά της προμήθειας στο επιθυμητό από την υπηρεσία, χώρο και τόπο.

ΕΤΟΙΜΟ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

1. Γενικά

Τα υλικά του σκυροδέματος δηλαδή τα αδρανή, το τσιμέντο, το νερό και τα πρόσθετα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας που προδιαγράφονται στις επόμενες παραγράφους.

2. Τσιμέντο

Οι τύποι τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνοι με τα οριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1

β. Οταν απαιτείται χρήση τσιμέντου ανθεκτικού στα θεϊικά (τσιμέντο SR), είτε λόγω ύπαρξης θεϊικών στα αποθηκευόμενα υγρά ή στο έδαφος ή στο υπόγειο νερό, είτε όταν επιδιώκεται ή προδιαγράφεται ο περιορισμός της θερμότητας ενυδάτωσης, το τσιμέντο θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 244/80 για τον τύπο ΙV.

3. Αδρανή υλικά

Τα αδρανή θα εξετάζονται, θα χαρακτηρίζονται και θα διαθέτουν σήμα συμμόρφωσης CE σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12620, και επιπλέον θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΤΣ.

4. Νερό.

Θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1008.

Σε κάθε περίπτωση, το φρέσκο, πόσιμο, καθαρό νερό, που δεν περιέχει συστατικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις επί της αντοχής και της ανθεκτικότητας, είναι κατάλληλο για τη χρησιμοποίησή του στα συστατικά του σκυροδέματος. Η χρήση θαλασσινού νερού απαγορεύεται.

5. Πρόσθετα σκυροδέματος.

5.1. Τα πρόσθετα σκυροδέματος θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 934-2 και θα ικανοποιούν επιπρόσθετα τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.5 του ΚΤΣ.

Θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο σε σφραγισμένα δοχεία, επί των οποίων θα αναγράφονται τα στοιχεία του παραγωγού και ο τύπος του προϊόντος.

Κατά την αποθήκευσή τους θα διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και θα προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τις ακραίες θερμοκρασίες και την αλλοίωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής.

Η χρήση αερακτικών προσθέτων είναι υποχρεωτική αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος, κατά τη σκυροδέτηση, είναι 0οC ή μικρότερη, ή υπάρχει πιθανότητα παγετού πριν να αποκτήσει το σκυρόδεμα αντοχή 5 Mpa.

6. Μεταφορά σκυροδέματος

Μεταφορά Σκυροδέματος σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και την Δ14/50504/ΦΕΚ537/1-5-2002 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

7. Λήψη δοκιμίων - Έλεγχοι-Επανέλεγχοι

Οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι του σκυροδέματος στο έργο καθώς και οι επανέλεγχοι οι οποίοι ενδεχομένως θα απαιτηθούν θα εκτελεστούν σύμφωνα με το κεφ. Γ (ΚΤΣ-2016) (αριθμός κυβικών δοκιμίων, μέθοδοι και λήψη κυλινδρικών δοκιμίων για επανέλεγχο σε σκληρυμένο σκυρόδεμα κ.λπ. αναλόγως του είδους σκυροδέματος. Σημειώνεται πως το κόστος των ελέγχων (λήψη δοκιμίων, συντήρηση, μεταφορά και το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων, καθώς και των απαραίτητων μελετών), επιβαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Οι λοιπές αποζημιώσεις θα ακολουθούν τα οριζόμενα στο ΚΕΦ. Ε’ του ΚΤΣ-2016.

| Συντάχθηκε | Εγκρίθηκε, | Θεωρήθηκε, |
| --- | --- | --- |
|  | H προϊσταμένη Τεχν. έργων | Ο Διευθυντής Τ.Υ. |
| Κοντούλης Κων/νος | Καραμουζά Δέσποινα | Γκίκας Δημήτριος |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Αρχιτέκτων Μηχανικός | Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Τίτλος : | Προμήθεια σκυροδέματος |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
|  |  | Προϋπολογισμός : | 73.786,20 € (συμπ. Φ.Π.Α 24%) |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο  (Αντικείμενο)

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Τανάγρας.

ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις)

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/8-8- 2016 τ. Α’).

ΑΡΘΡΟ 3ο (Συμβατικά στοιχεία)

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

Α) Συγγραφή υποχρεώσεων .

Β) Τεχνικές προδιαγραφές .

Γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός.

ΑΡΘΡΟ 4ο (Τρόπος εκτέλεσης)

Η εκτέλεση της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

ΑΡΘΡΟ 5ο (Υποχρεώσεις υποψήφιου ανάδοχου)

Ο υποψήφιος ανάδοχος εκτός των λοιπών στοιχείων που τυχόν ζητηθούν, υποχρεούται κατά την υποβολή της προσφοράς του να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων / οικονομικός φορέας δεν έχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ 1 του Ν.4412/2016 :

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

- δωροδοκία

- απάτη

- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

- Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).

- Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων / οικονομικός φορέας σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ 2 του Ν.4412/2016 είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.

- Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων / οικονομικός φορέας έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Τανάγρας, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

- Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.

ΑΡΘΡΟ 6ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Σύμβαση)

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης  το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. (Άρθρο 72 Ν. 4412/2016)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

Ο ανάδοχος της μετά από την σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας υποχρεούται να προσέλθει εντός 10 ημερών για υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7ο (Προθεσμία εκτέλεσης)

Η προθεσμία εκτέλεσης θα είναι έως και 31/12/2021 ή έως και την εξάντληση των συμβατικών υλικών της προμήθειας  αρχόμενης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, χωρίς καμία επιβάρυνση. Η τιμολόγηση θα είναι αντίστοιχη με την παραλαβή με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

ΑΡΘΡΟ 8ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις)

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο (Τρόπος Πληρωμής)

Η πληρωμή της αξίας των υλικών γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.

ΑΡΘΡΟ 10ο (Παραλαβή)

Η παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.

Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, κριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής ότι τα είδη αποκλίνουν από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, μπορεί να απορρίψει τα υλικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 και σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.

| Συντάχθηκε, | Εγκρίθηκε, | Θεωρήθηκε, |
| --- | --- | --- |
|  | H προϊσταμένη Τεχν. έργων | Ο Διευθυντής Τ.Υ. |
| Κοντούλης Κων/νος | Καραμουζά Δέσποινα | Γκίκας Δημήτριος |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Αρχιτέκτων Μηχανικός | Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. |